Aaron Andal
17.04.22- M07 Xarxes
## Activitat 2.1. Enrutament bàsic

Fes una relació de les diferents interfícies de xarxa i les IP que li assignaràs, d’acord a l’adreça de xarxa de la xarxa on es troben. Utilitza els números més baixos de la xarxa, començant pel “gateway” i seguint per la resta de dispositius.

Dispositiu	Interfície	Adreça IP
PC 0	FastEthernet0	192.168.1.2/24
R0	FastEthernet0/0	192.168.1.1/24
	Serial0/1/0	10.1.0.1/16
PC 1	FastEthernet0	192.168.15.2/24
R1	FastEthernet0/0	192.168.15.1/24
	Serial0/1/0	10.1.0.2/16

Digues les taules d’enrutament que cal que tinguin configurades els dos routers per tal que el PC0 pugui connectar-se al PC1 i viceversa.

Routing estátic / La pregunta és la mateixa: / Per anar a la Xarxa X hem de pasar per la Interfície Serial X. S’ha de fer també la tornada. Es crea un Túnel VPN.

Router	Per anar a la AX	Amb MX	Surts per IPHop
R0	192.168.15.0	255.255.255.0	10.1.0.2
R1	192.168.1.0	255.255.255.0	10.1.0.1

Configura la xarxa a PacketTracer. Per a la part de configuració dels routers, enganxa en forma de text (no incloguis captures de pantalla) les comandes necessàries per modificar la taula d’enrutament dels dos routers. Les comandes apareixen a la part inferior de la pantalla cada cop que modifiques algun paràmetre de la taula d’enrutament des de la interfície gràfica.

PC0 I PC1: Com no tenim DHCP les configurem manualment les IP (192.168.1.2 I 192.168.15.2) I li posem el GATEWAY corresponent (192.168.1.1 I 192.168.15.1). / R0: / Router>enable / Router#configure terminal / Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. / Router(config)#interface FastEthernet0/0 / Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 / Router(config-if)#no shutdown / Router(config)#interface Serial0/1/0 / Router(config-if)#ip address 10.1.0.1 255.255.0.0 / Router(config-if)#no shutdown / Router(config-if)#exit / Router(config)#exit / Router# copy running-config startup-config / Destination filename [startup-config]? / Building configuration... / [OK] / Router# / Router#configure terminal / Router(config)#ip route 192.168.15.0 255.255.255.0 10.1.0.2 / R1: / Router>enable / Router#configure terminal / Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. / Router(config)#interface FastEthernet0/0 / Router(config-if)#ip address 192.168.15.1 255.255.255.0 / Router(config-if)#no shutdown / Router(config)#interface Serial0/1/0 / Router(config-if)#ip address 10.1.0.2 255.255.0.0 / Router(config-if)#no shutdown / Router(config-if)#exit / Router(config)#exit / Router# copy running-config startup-config / Destination filename [startup-config]? / Building configuration... / [OK] / Router# / Router#configure terminal / Router(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 10.1.0.1

4. Demostra el correcte funcionament de la configuració enganxant en forma de text (no incloguis captures de pantalles) el resultat de les següents comandes: / a) Un ping del PC1 al PC0 / Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0 / C:\>ping 192.168.1.2 / Pinging 192.168.1.2 with 32 bytes of data: / Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=12ms TTL=126 / Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=25ms TTL=126 / Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=6ms TTL=126 / Reply from 192.168.1.2: bytes=32 time=6ms TTL=126 / Ping statistics for 192.168.1.2: / Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), / Approximate round trip times in milli-seconds: / Minimum = 6ms, Maximum = 25ms, Average = 12ms / C:\> / b) Un traceroute del PC1 al PC0 / C:\>tracert 192.168.1.2 / Tracing route to 192.168.1.2 over a maximum of 30 hops: / 1 0 ms 0 ms 0 ms 192.168.15.1 / 2 7 ms 0 ms 7 ms 10.1.0.1 / 3 0 ms 5 ms 2 ms 192.168.1.2 / Trace complete. / C:\>