Utilitza el Packet Tracer per construir la xarxa que us especifica el següent Diagrama de Topologia. Utilitza els routers 1841 i configura'ls per tal que tinguin 2 ports serial.

Crea la Taula d'Adreçament corresponent a aquest Diagrama de Topologia.
	Nom del Dispositiu	Interfície (IP + MX)	Gateway
Xarxa 1 (LAN1) / 172.16.3.0/24	PC1	FastEthernet 0: 172.16.3.2/24 255.255.255.0	172.16.3.1
	Router1	FastEthernet 0/0: 172.16.3.1/24 255.255.255.0	Es la Gateway
Xarxa 2 (LAN2) / 172.16.1.0/24	PC2	FastEthernet 0: / 172.16.1.2/24 255.255.255.0	172.16.1.1
	Router2	FastEthernet 0/0: 172.16.1.1/24 255.255.255.0	Es la Gateway
Xarxa 3 (LAN3) / 192.168.2.0/24	PC3	FastEthernet 0: / 192.168.2.0/24 255.255.255.0	192.168.2.1
	Router3	FastEthernet 0/0: 192.168.2.1/24 255.255.255.0	Es la Gateway
Xarxa 4 (WAN1) / 172.16.2.0/24	Router1	Serial 0/0/0: / 172.16.2.1/24 255.255.255.0	172.16.2.2 (Next hop)
	Router2	Serial 0/0/0: / 172.16.2.2/24 255.255.255.0	172.16.2.1 (Next hop)
Xarxa 5 (WAN2) / 192.168.1.0/24	Router3	Serial 0/0/0: / 172.16.1.1/24 255.255.255.0	172.16.1.2 (Next hop)
	Router2	Serial 0/0/0: / 172.16.1.2/24 255.255.255.0	172.16.1.1 (Next hop)

Configureu, per CLI (línia de comandes)
Les adreces IP dels routers

ROUTER2 FAST ETHERNET 0/0 / Router>enable / Router#config terminal / Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. / Router(config)#interface fa / Router(config)#interface fastEthernet 0/0 / Router(config-if)#ip address 172.16.1.1 255.255.255.0 / Router(config-if)#no shutdown / %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up / %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

ROUTER1 FAST ETHERNET 0/0 / Router>enable / Router#config ter / Router#config terminal / Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. / Router(config)#interface fa / Router(config)#interface fastEthernet 0/0 / Router(config)#interface fastEthernet 0/0 / Router(config-if)#ip address 172.16.3.1 255.255.255.0 / Router(config-if)#no shutdown / Router(config-if)# / %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up / %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

ROUTER3 FAST ETHERNET 0/0 / Router>enable / Router#config / Router#configure ter / Router#configure terminal / Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. / Router(config)#inter / Router(config)#interface F / Router(config)#interface FastEthernet 0 / Router(config)#interface FastEthernet 0/0 / Router(config)#interface FastEthernet 0/0 / Router(config-if)#ip add / Router(config-if)#ip address 17 / Router(config-if)#ip address 172 / Router(config-if)#ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 / Router(config-if)#no shutdown / Router(config-if)# / %LINK-5-CHANGED: Interface FastEthernet0/0, changed state to up / %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface FastEthernet0/0, changed state to up

ROUTER2 SERIAL 0/0/0 / Router>enable / Router#confi / Router#configure ter / Router#configure terminal / Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. / Router(config)#inter / Router(config)#interface se / Router(config)#interface serial 0 / Router(config)#interface serial 0/0/0 / Router(config-if)#ip addre / Router(config-if)#ip address 172.18.2.2 255.255.255.0 / Router(config-if)#no shutdown / %LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to down / Router(config-if)#

ROUTER2 SERIAL 0/0/1 / Router(config-if)#exit / Router(config)#inter / Router(config)#interface S / Router(config)#interface Serial 0/0/1 / Router(config-if)#ip address 192.168.1.2 255.255.255.0 / Router(config-if)#clock rate 56000 / Router(config-if)#no shutdown / %LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/1, changed state to down

ROUTER1 SERIAL 0/0/0 / Router#confi / Router#configure ter / Router#configure terminal / Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. / Router(config)#fas / Router(config)#fast Eth / Router(config)#inter / Router(config)#interface Se / Router(config)#interface Serial 0/0/0 / Router(config-if)#ip address 172.18.2.1 255.255.255.0 / Router(config-if)#clock rate 56000 / Router(config-if)#no shutdown / Router(config-if)# / %LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to up / Router(config-if)# / %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Serial0/0/0, changed

ROUTER3 SERIAL 0/0/0 / Router>enable / Router#confi / Router#configure ter / Router#configure terminal / Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. / Router(config)#inter / Router(config)#interface Se / Router(config)#interface Serial 0/0/0 / Router(config-if)#ip address / Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 / Router(config-if)#no shutdown / Router(config-if)# / %LINK-5-CHANGED: Interface Serial0/0/0, changed state to up

Les adreces dels PCs, mitjançant DHCP
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/ios/12_2/ip/configuration/guide/fipr_c/1cfdhcp.html
ROUTER1 / Router(config)#service dhcp / Router(config)#ip dhcp pool POOL1 / Router(dhcp-config)#network 172.16.3.0 255.255.255.0 / Router(dhcp-config)#default-router 172.16.3.1 / Router(dhcp-config)#ip dhcp excluded-address 172.16.3.1 / Router(dhcp-config)#exit / Router(config)#
PC1 / C:\>ipconfig / FastEthernet0 Connection:(default port) / Link-local IPv6 Address.........: FE80::260:3EFF:FED0:6BB6 / IP Address......................: 172.16.3.2 / Subnet Mask.....................: 255.255.255.0 / Default Gateway.................: 172.16.3.1 / C:\>

ROUTER2 / Router>enable / Router#config / Router#configure ter / Router#configure terminal / Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. / Router(config)#service dhcp / Router(config)#ip dhcp pool POOL1 / Router(dhcp-config)#network 172.16.1.0 255.255.255.0 / Router(dhcp-config)#default-router 172.16.1.1 / Router(dhcp-config)#ip dhcp excluded-address 172.16.1.1 / Router(config)#exit / Router# / %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console / Router#
PC2 / C:\>ipconfig / FastEthernet0 Connection:(default port) / Link-local IPv6 Address.........: FE80::20A:41FF:FEB3:7833 / IP Address......................: 172.16.1.3 / Subnet Mask.....................: 255.255.255.0 / Default Gateway.................: 172.16.1.1 / C:\>

ROUTER3 / Router>enable / Router#config / Router#configure ter / Router#configure terminal / Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. / Router(config)#service dhcp / Router(config)#ip dhcp pool POOL1 / Router(dhcp-config)#network 192.168.2.0 255.255.255.0 / Router(dhcp-config)#default-router 192.168.2.1 / Router(dhcp-config)#ip dhcp excluded-address 192.168.2.1 / Router(config)#exit / Router# / %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console / Router#
PC3 / C:\>ipconfig / FastEthernet0 Connection:(default port) / Link-local IPv6 Address.........: FE80::260:47FF:FE8D:EE32 / IP Address......................: 192.168.2.3 / Subnet Mask.....................: 255.255.255.0 / Default Gateway.................: 192.168.2.1 / C:\>

Copia la configuració del running-config a l'startup-config. No t'oblidis d'anar fent aquest pas a mesura que avances en l'exercici.
ROUTER1 / Router>enable / Router#copy running-c / Router#copy running-config star / Router#copy running-config startup-config / Destination filename [startup-config]? / Building configuration... / [OK] / Router#
ROUTER2 / Router>enable / Router#copy ru / Router#copy running-config sta / Router#copy running-config startup-config / Destination filename [startup-config]? / Building configuration... / [OK] / Router#
ROUTER3 / Router>enable / Router#copy ru / Router#copy running-config star / Router#copy running-config startup-config / Destination filename [startup-config]? / Building configuration... / [OK] / Router#

1. Visualitza les taules d'enrutament de cada router i comprova que contenen les xarxes connectades directament a cadascun d'ells. Quina comanda utilitzes per veure la taula d'enrutament d'un router? Inclou el resultat.
ROUTER1 / Router#show ip route / Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP / D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area / N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 / E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP / i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area / * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR / P - periodic downloaded static route / Gateway of last resort is not set / 172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets / C 172.16.3.0 is directly connected, FastEthernet0/0 / 172.18.0.0/24 is subnetted, 1 subnets / C 172.18.2.0 is directly connected, Serial0/0/0
ROUTER2 / Router>enable / Router#show ip route / Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP / D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area / N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 / E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP / i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area / * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR / P - periodic downloaded static route / Gateway of last resort is not set / 172.16.0.0/24 is subnetted, 1 subnets / C 172.16.1.0 is directly connected, FastEthernet0/0 / 172.18.0.0/24 is subnetted, 1 subnets / C 172.18.2.0 is directly connected, Serial0/0/0 / C 192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/1
ROUTER3 / Router>enable / Router#show ip route / Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP / D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area / N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 / E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP / i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area / * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR / P - periodic downloaded static route / Gateway of last resort is not set / C 192.168.1.0/24 is directly connected, Serial0/0/0 / C 192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

Quin grup de comandes has hagut d'executar per configurar la interfície Fa0/0 del Router R1? Indica també, el «mode» en el que s'ha de trobar el router per tal d'executar cadascuna de les comandes (per exemple: R1#).
Enable / configure terminal / interface Fast[TAB] 0/0 / Mode enable per a poder configurar amb permisos privilegiats el Router (R1#). I seguidament en mode «configure terminal».

1. Quin grup de comandes has hagut d'executar per configurar el servei DHCP del Router R1 per a la Xarxa 1 (LAN1)? Indica també, el «mode» en el que s'ha de trobar el router per tal d'executar cadascuna de les comandes (per exemple: R1#).
ROUTER1 / Router(config)#service dhcp / Router(config)#ip dhcp pool POOL1 / Router(dhcp-config)#network 172.16.3.0 255.255.255.0 / Router(dhcp-config)#default-router 172.16.3.1 / Router(dhcp-config)#ip dhcp excluded-address 172.16.3.1 / Router(dhcp-config)#exit / Router(config)# / Está en mode enable, configure terminal i després obrim el servei de DHCP del Router1. Després entra en mode configuració de DHCP-config.

1. Activa el «debug» de la taula d'enrutament per als tres routers. És a dir, activa el servei que t'avisa de qualsevol canvi que es produeixi en la taula d'enrutament. Aquest servei s'activa mitjançant la comanda Router#debug ip Routing
Router>enable / Router#debug ip routing / IP routing debugging is on / HO FEM ALS 3 ROUTERS

Acaba de configurar les taules d'enrutament dels tres routers mitjançant «enrutament estàtic: next-hop» (només rutes per a les LAN). Indica quina comanda has d'executar al router R1 per tal de configurar la ruta estàtica a la xarxa 192.168.2.0/24.

ROUTER1 / Router>enable / Router#debug ip routing / IP routing debugging is on / Router#CONF / Router#conf / Router#configure TER / Router#configure TERminal / Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. / Router(config)#ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 172.18.2.2 / Router(config)#RT: SET_LAST_RDB for 172.16.1.0/24 / NEW rdb: via 172.18.2.2 / RT: add 172.16.1.0/24 via 172.18.2.2, static metric [1/0] / RT: NET-RED 172.16.1.0/24 / Router(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 172.18.2.2 / Router(config)#RT: SET_LAST_RDB for 192.168.2.0/24 / NEW rdb: via 172.18.2.2 / RT: add 192.168.2.0/24 via 172.18.2.2, static metric [1/0] / RT: NET-RED 192.168.2.0/24 / Router(config)# / Necesitarem la comanda «ip route destí máscara i next hop, en aquest cas: 192.168.2.0 255.255.255.0 172.18.2.2».
ROUTER2 / Router>enable / Router#confi / Router#configure ter / Router#configure terminal / Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. / Router(config)#ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 172.18.2.1 / Router(config)#ip route 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.1.1 / Router(config)#
ROUTER3 / Router>enable / Router#confi / Router#configure ter / Router#configure terminal / Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. / Router(config)#ip route 172.16.1.0 255.255.255.0 192.168.1.2 / Router(config)#ip route 172.16.3.0 255.255.255.0 192.168.1.2 / Router(config)#

En el mode de simulació del Packet Tracer, envia 3 missatges ping i comprova que tant l'enviament del ping com el retorn de la resposta funcionen.
El primer ping que vagi del PC1 al PC2

El segon ping que vagi del PC2 al PC3

El tercer ping que vagi del PC3 al PC1

VEIEM QUE TOTS ELS PINGS FUNCIONEN