Aaron Andal

UF3 - ADMINISTRACIÓ AVANÇADA DE XARXES

Activitat 1.2. VLAN
En una empresa de publicitat, voleu realitzar dues configuracions per tal de comunicar les VLANs entre dos switchs.
- La primera configuració la fareu amb dos enllaços normals
- la segona la fareu mitjançant un enllaç troncal.
Les dades bàsiques de les VLAN que haureu de configurar en tots dos exercicis són les següents:
- VLAN 100 - Administració
  - 192.168.100.0/24
  - Ports fa0/1 i fa0/2
- VLAN 10 - Direcció
  - 192.168.10.0/24
  - Ports fa0/3 - fa0/5
- VLAN 50 - Dissenyadors
  - 192.168.50.0/24
  - Ports fa0/6 - fa0/19
- VLAN 60 - Comercials
  - 192.168.60.0/24
  - Ports fa0/20 - fa0/24
Primera part: enllaços normals
Donada la següent topologia:

Tanqueu tots els ports tant del Switch0 com del Switch1. Només han de quedar oberts els següents ports fa0/3, fa0/4, fa0/6, fa0/7, fa0/20 i fa0/21 (fixeu-vos que, com que no hem d’utilitzar la VLAN 100, deixarem tots els seus ports tancats).
Switch(config)#interface	range	fastEthernet0/1-2
Switch(config-if-range)#shutdown
Switch(config-if)#	exit
Switch(config)#interface	fastEthernet0/5
Switch(config-if)#shutdown
Switch(config-if)#	exit
Switch(config)#interface	range fastEthernet 0/8-19
Switch(config-if-range)#shutdown
Switch(config-if)#	exit
Switch(config)#interface	range fastEthernet 0/22-24
Switch(config-if-range)#shutdown
Switch(config-if)#	exit
Creeu les VLANs en tots dos switchs amb les característiques indicades anteriorment. Associeu els ports a les VLAN
VLAN10
Switch(config)#vlan	10
Switch(config-vlan)#name	direccio
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#interface	range fastEthernet0/3-5
Switch(config-if-range)#switchport	mode access
Switch(config-if-range)#switchport	access vlan 10
Switch(config-if-range)#exit
VLAN50
Switch(config)#vlan	50
Switch(config-vlan)#name	dissenyadors
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#interface	range fastEthernet0/6-19
Switch(config-if-range)#switchport	mode access
Switch(config-if-range)#switchport	access vlan 50
Switch(config-if-range)#exit
VLAN60
Switch(config)#vlan	60
Switch(config-vlan)#name	comercials
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#interface	range fastEthernet0/20-24
Switch(config-if-range)#switchport	mode access
Switch(config-if-range)#switchport	access vlan 60
Switch(config-if-range)#exit
Configureu els PCs amb IP estàtica i connecteu-los al switch corresponent (connectareu cada PC al 2n port de cada VLAN). Connecteu tots dos switch a través de 3 cables Ethernet. Cada cable Ethernet estarà connectat al primer port de cada VLAN.

PC	INTERFACE	VLAN	IP
PC1-PC5	fastEthernet0/3-5	10	192.168.10.2-192.168.10.3
PC0-PC4	fastEthernet0/6-19	50	192.168.50.2-192.168.50.3
PC2-PC3	fastEthernet0/20-24	60	192.168.60.2-192.168.60.3

Comproveu que els PCs de la mateixa VLAN es poden fer ping entre ells.
Tots	el Pcs que estan a la mateixa VLAN tenen conexio entre ells, pero	els que no estan dins de la mateixa VLAN no tenen conexio.
Segona part: enllaç troncal
Donada la següent topologia:

Tanqueu tots els ports tant del Switch0 com del Switch1. Només han de quedar oberts els primers ports de cada VLAN. És a dir, els ports fa0/1, fa0/3, fa0/6 i fa0/20.
Switch(config)#interface	range	fastEthernet0/2
Switch(config-if)#shutdown
Switch(config-if)#	exit
Switch(config)#interface	fastEthernet0/4-5
Switch(config-if-range)#shutdown
Switch(config-if)#	exit
Switch(config)#interface	range fastEthernet 0/7-19
Switch(config-if-range)#shutdown
Switch(config-if)#	exit
Switch(config)#interface	range fastEthernet 0/21-24
Switch(config-if-range)#shutdown
Switch(config-if)#	exit
Creeu les VLANs en tots dos switchs amb les caracterı́stiques indicades al capdamunt de l’enunciat. Associeu els ports a les VLAN

VLAN10
Switch(config)#vlan	10
Switch(config-vlan)#name	direccio
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#interface	range fastEthernet0/3-5
Switch(config-if-range)#switchport	mode access
Switch(config-if-range)#switchport	access vlan 10
Switch(config-if-range)#exit
VLAN50
Switch(config)#vlan	50
Switch(config-vlan)#name	dissenyadors
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#interface	range fastEthernet0/6-19
Switch(config-if-range)#switchport	mode access
Switch(config-if-range)#switchport	access vlan 50
Switch(config-if-range)#exit
VLAN60
Switch(config)#vlan	60
Switch(config-vlan)#name	comercials
Switch(config-vlan)#exit
Switch(config)#interface	range fastEthernet0/20-24
Switch(config-if-range)#switchport	mode access
Switch(config-if-range)#switchport	access vlan 60
Switch(config-if-range)#exit
Configureu els PCs amb IP estàtica i connecteu-los al switch corresponent.

PC	INTERFACE	VLAN	IP
PC1-PC5	fastEthernet0/3-5	10	192.168.10.2-192.168.10.3
PC0-PC4	fastEthernet0/6-19	50	192.168.50.2-192.168.50.3
PC2-PC3	fastEthernet0/20-24	60	192.168.60.2-192.168.60.3

Configureu l’enllaç troncal en el port fa0/1.
Switch(config)#interface	fastEthernet0/1
Switch(config-if)#switchport	mode trunk
Associeu la VLAN Nativa a l’enllaç troncal.
Switch(config-if)#switchport	trunk native vlan 1
Comproveu que els PCs de la mateixa VLAN es poden fer ping entre ells.
Tots	els	Pcs	que estan a la mateixa VLAN tenen conexio entre ells, pero els que	no estan dins de la mateixa VLAN no tenen connexió.